## Slide 1: Математическая модель гидравлического канала связи, используемого в ходе измерений при бурении скважин
Выполнил: Вальяников О.В., студент 429 группы
Научный руководитель: Исаева А.В., доцент, к.ф.-м.н.
Консультант: Очеретяный А.Н., старший инженер по бурению в ООО «Геонавтех»

## Slide 2
Актуальность:
Широкое использование телеметрических систем (ТМ) при добыче полезных ископаемых
Задача ТМ системы – обеспечить достаточную скорость и точность передачи информации, а также её качественную интерпретацию на поверхности
Гидравлический канал связи является наиболее актуальным методом:
  Сравнительно низкая стоимость
  Высокие качество и скорость передачи информации

## Slide 3
Цели работы:
На основе математической модели гидравлического канала связи телеметрической системы, используемой при бурении скважин, построить АЧХ и ФЧХ гидравлического канала связи и выявить их зависимость от параметров бурения
Оценить качество восстановления сигнала от забойной телесистемы, использующей гидравлический канал связи, с помощью прямого численного моделирования передачи сигнала по гидравлическому каналу связи
Оценить влияние шумов на процесс восстановления для сигналов различной формы

## Slide 5
(1)
скорость звука в жидкости
коэффициент затухания, зависящий от вязкости бурового раствора и диаметра трубопровода
плотность бурового раствора
давление
средняя в сечении скорость потока
Для гидравлического канала можно получить систему ДУ в частных производных относительно скорости и давления*:

## Slide 6
расход бурового раствора;
переменная в преобразовании Лапласа;
и изображения изменений давления и расхода жидкости соответственно.
Преобразуя систему (1) по Лапласу и вводя ряд обозначений, можно прийти к системе обыкновенных дифференциальных уравнений, решение которой имеет вид:
(2)

## Slide 7
Подстановка граничных условий в начале линии при и в конце линии на забое при даёт*:
(3)
(4)
конструктивный параметр компенсатора
постоянная времени
передаточная функция компенсатора
гидравлическое сопротивление в начале и в конце скважины
=+полное гидравлическое сопротивление линии.

## Slide 8
Результаты расчётов АЧХ при различных глубинах скважины

## Slide 9
Результаты расчётов ФЧХ при изменении глубины

## Slide 10
Результаты расчётов АЧХ при различных значениях плотности бурового раствора

## Slide 11
Результаты расчётов ФЧХ при изменении плотности бурового раствора

## Slide 12
Восстановление сигнала
Генерация исходного сигнала
Прямое БПФ и симуляция прохождения сигнала через скважину при помощи передаточной функции (3)
Постановка обратной задачи: имея некоторый выходной сигнал (п.2) восстановить исходный, зная передаточную функцию гидравлического канала
Симуляция шумов и последующее восстановление из зашумлённого выходного сигнала
Изучение качества восстановления сигнала в зависимости от его формы и отношения амплитуды шума к амплитуде сигнала

## Slide 13
Синусоидальный сигнал

## Slide 14
Сигнал с несколькими гармониками

## Slide 15
Прямоугольные импульсы

## Slide 16
Среднеквадратичная ошибка для синусоидального сигнала

## Slide 17
Среднеквадратичная ошибка для сигнала с несколькими гармониками

## Slide 18
Среднеквадратичная ошибка для прямоугольных импульсов

## Slide 19
Выводы:
При передаче сигнала от ПГИ на поверхность по давлению и по расходу наблюдается падение амплитуды выходного сигнала с увеличением глубины скважины и плотности бурового раствора
АЧХ передаточной функции по давлению существенно зависит от частоты передаваемого сигнала: качественная передача возможна только на частотах до 1-2 Гц
В случае передачи по расходу не было обнаружено падения АЧХ с увеличением частоты передаваемого сигнала – есть потенциальная возможность передачи сигнала на более высоких частотах

## Slide 20
Без фильтрации: среднеквадратичная ошибка восстановления исходного сигнала может достигать 100% при уровне шума 4-5% от амплитуды выходного сигнала для сигналов гармонической формы и при уровне шума менее 1% от амплитуды выходного сигнала в случае прямоугольных импульсов
За счёт использования полосовых фильтров возможно улучшить качество восстановления на порядок для гармонических сигналов и практически на два порядка для прямоугольных импульсов
При фильтрации выходных сигналов качество восстановления оказывается сопоставимым для всех исследованных сигналов
Для гармонических импульсов целесообразно использовать фильтрацию при шум/сигнал>0.75%; для прямоугольных импульсов – уже при десятых долях процента

## Slide 21
Спасибо за внимание!

## Slide 22
Приложение

## Slide 23
Список литературы
[1] Греков, С.В. Исследование помех в гидравлическом канале связи телеметрической системы контроля забойных параметров в процессе бурения / С.В. Греков // Нефтегазовое дело. - 2005. - №2. - С. 1-14
[2] Вольгемут, Э.А Разработка основ телеметрической системы контроля забойных параметров в процессе бурения с гидравлическим каналом связи / Э.А. Вольгемут, С.В Греков // Нефтегазовое дело. - 2005. - том 3. - С.55-69
[3] Чарный, И.А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах / И.А. Чарный. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М: «Недра», 1975. - 296 с.
[4] Греков, С.В. Исследование гидравлического канала связи телеметрической системы контроля забойных параметров в процессе бурения / С.В. Греков // Нефтегазовое дело. - 2005. - №2. - С. 1-15
[5] Осипов, П.Ф. Гидроаэромеханика бурения и крепления скважин: учебное пособие / П.Ф. Осипов. - Ухта: УГТУ, 2004. - 204 с. - ISBN 5-88179-324-2
[6] Миннивалеев, Т.Н. Управление вибрационной нагрузкой устьевого и забойного бурового оборудования применением забойного гидромеханического компенсатора в компоновке низа бурильной колонны / Т.Н. Миннивалеев // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2020. - №3. - С. 9-19
[7] Drilling engineering / Heriot-Watt Professors. - CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. - 540 p. - ISBN-10 1975790014, ISBN-13 978-1975790011

## Slide 24
[8] Rabia, H. Well engineering and construction / H. Rabia. - London, UK: Entrac Petroleum, 2001. - 650 p. - ISBN-10 0954108701, ISBN-13 978-0954108700
[9] Mwachaka, Saleh M. A review of mud pulse telemetry signal impairments modeling and suppression methods / Saleh M. Mwachaka, Aiping Wu, Qingqing Fu // Journal of Petroleum Exploration and Production Technology. - 2019. - vol. 9. - p. 779–792
[10] Балденко Ф.Д. Расчеты бурового оборудования: учебное пособие / Ф.Д. Балденко. - М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – 428 с.
[11] Вольгемут, Э.А. Анализ влияния работы телеметрической системы с гидравлическим каналом связи на устойчивость работы гидравлических забойных двигателей и их воздействия на параметры гидравлического сигнала / Э.А. Вольгемут, С.В. Греков // Нефтегазовое дело. - 2005. - №2. - С. 1-18
[12] Shen Y. Numerical modeling of DPSK pressure signals and their transmission characteristics in mud channels / Yue Shen, Yinao Su, Gensheng Li, Lin Li, Shouceng Tian // Petroleum Science. - 2009. - vol. 6. - p. 266-270

## Slide 25
В системе (1) введём понятие объёмного расхода жидкости , где площадь трубы, а затем преобразуем систему по Лапласу:
(3)
Здесь переменная в преобразовании Лапласа;
и изображения изменений давления и расхода жидкости соответственно.
Получилась система ОДУ, которую нетрудно решить:
(4)

## Slide 26
Уравнение неразрывности для потока даёт:
(1)
Из теоремы импульсов для трубопровода произвольного сечения можно получить ещё одно соотношение:
(2)
Здесь - массовый расход;
- проекция импульса на ось Х;
площадь поперечного сечения, проекция касательного напряжения на ось X, смоченный периметр, угол возвышения dx над горизонтом, вес единицы объёма.

## Slide 27
Далее приведём уравнение (2) к удобному для нас виду, используя знания из гидродинамики:
(3)
Мы учли, что
p – среднее в сечении давление жидкости;
– средняя в сечении скорость потока жидкости;
– поправка Кориолиса на неравномерное распределение скоростей;
λ – коэффициент потерь на трение по длине из формулы Дарси-Вейсбаха.

## Slide 28
Рассмотрим произведение fρ, считая, что для стенок трубы и для жидкости справедлив закон Гука:
Тогда
скорость звука в капельной упругой жидкости.
a – безразмерный коэффициент, зависящий от формы сечения и толщины стенок; - модуль объёмного сжатия жидкости;
E – модуль упругости 1-ого рода для трубы.
(3)

## Slide 29
Таким образом, если рассматривать трубопровод постоянного сечения f, получим следующую систему уравнений:
Из уравнения (1)
Теперь рассмотрим полученную систему уравнений для случая сжимаемой жидкости: она и закон Гука образуют систему 3-ех ДУ относительно
– плотность;
- средняя скорость
p – давление;
Здесь – гидравлический радиус сечения.
(3)

## Slide 30
Проинтегрируем первое уравнение системы (3), обозначив sin γ = , где есть поднятие центра тяжести трубы над произвольной горизонтальной плоскостью:
Здесь учтено, что
Применим также следующее знание:
Изменение напора из-за сжимаемости для капельной жидкости пренебрежимо мало.
Тогда остаются
0
- изменение давления от нестационарности потока;
– потеря давления на трение.

## Slide 31
Для упрощения решения системы уравнений в работе И.А.Чарного линеаризуется нелинейный член :
Именно по формуле выше определяется параметр 2а для турбулентного потока; для ламинарного же данная величина вычисляется вполне точно:
Здесь A=const – постоянный коэффициент пропорциональности;
- киниматический коэффициент вязкости.
Для круглой трубы диаметра d
(Усреднение по длине и по времени)
(4)